## Slide 1: Procesamiento y análisis: Electrocardiograma (ECG)
José Gabriel Córdoba Silva
Departamento de ingeniería biomédica

## Slide 2: Lectura y escritura de archivos 01 Filtrado y eliminación de artefactos 02 Extracción de características del ECG 03 04 Variabilidad de frecuencia cardiaca (HVR) 05 Análisis de Frecuencia 06 Tabla de contenidos
Algoritmo de Pan-Tompkins

## Slide 3: Morfología ECG
P
Q
R
S
T
Intervalo PR
Complejo QRS
Segmento ST
Intervalo QT

## Slide 4: Tacograma
R-R
R-R seg
0
1
Tiempo

## Slide 5: Lectura y escritura de archivos 01

## Slide 6: Tipo de Datos Practicidad Scipy.io
En la práctica, muchas veces un solo lenguaje de programación no es suficiente.
MATLAB Files
.mat son archivos binarios de Matlab que permiten almacenar diccionarios enteros compatible entre lenguajes
Librería en Python que nos permite leer los datos. Funciones savemat y loadmat permiten escritura y lectura respectivamente

## Slide 7: Filtrado y eliminación de artefactos 02

## Slide 8: Partes del Corazón
Interferencia electromagnética
Contenido frecuencial fundamental (60/50 Hz con armónicos).
Fuentes reguladas permiten obtener señales más limpias.
Amplitud hasta 50% del ECG pico a pico. En algunos casos puede esconder completamente la señal

## Slide 9: Partes del Corazón
Ruido debido a electrodos
Pérdida de contacto (permanente o intermitente).
1 segundo o más de duración.
Máxima amplitud de salida posible (saturación).

## Slide 10: Filtros digitales ¿Cual es el objetivo? ¿Que es un filtro?
Separar señales mezcladas, recuperar información escondida, eliminar componentes de ruido, sintetizar o traducir una señal a una respuesta
Cualquier operación que atraviesa una señal y la modifica. En el caso digital una operación matemática sobre una seria de números.
F(x)

## Slide 11: Extracción de características del ECG
03

## Slide 12
Algoritmos de Detección: Métodos
12
Derivadas y Filtros Digitales
Filtros pasa-bajas y pasa-altas.
Filtros diferenciadores.
Filtros mediana.
Wavelets
Detección de singularidades.
Bancos de filtros.
Filtros adaptativos
Mínimos cuadrados para los coeficientes del filtro.
Support Vector Machine
Criterios de entropía.
Otros métodos
Modelos ocultos de Markov.
Morfología matemática.
Algoritmos genéticos…
Redes neuronales
Multilayer Perceptron (MLP).
Radial Basis Function (RBF).
Learning Vector Quantizatión (LVQ).

## Slide 13: Transformada tiempo-frecuencia

## Slide 14: Algortimo Heuristico
ECG
FILTRADO
VARIANZA MOVIL
MEDIA MOVIL
MAXIMO MOVIL
DESVIACION ESTANDAR MOVIL
SELECCIÓN DE AMPLITUD
SELECCIÓN DE DISTANCIA
DETECCION DE ONDA R
TIEMPO DE PICOS ONDA R

## Slide 15: Algoritmo de Pan-Tompkins 04

## Slide 16: Pasos principales de Pan-Tomkins
ECG
FILTRADO
DERIVATION
SQUARING
INTEGRATION
THRESHOLDS
DECISION
RESULT

## Slide 17: Filtro Basa-Banda Algoritmo de Pamtonkins
Permite paso de frecuencias específicas y rechaza las demás.
Partes Importantes:
Filtro pasa-altas
Filtro pasa-bajas
Filtro Paso Bajo
Filtro Paso Alto

## Slide 18: Algoritmo de Pan-Tomkins
2. Derivación (estimación de la pendiente)
Filtro derivador
Destaca las pendientes rápidas de la señal, que coinciden en el caso del ECG con el QRS

## Slide 19: Algoritmo de Pan-Tomkins
3. Elevación al cuadrado.
Se eleva al cuadrado la señal para convertirla en positiva antes de integrarla y se acentúan las altas frecuencias correspondientes al QRS.
Multiplicador al cuadrado

## Slide 20: Algoritmo de Pan-Tomkins
4. Integración de Ventana Móvil
La señal se eleva al cuadrado para convertirla positiva antes de integrarla
Integración

## Slide 21: Señales Resultantes
Señal Original
Filtro Pasa-Banda
Elevación al Cuadrado
Integración móvil

## Slide 22: Variabilidad Frecuencia Cardiaca (HRV)
05
Variación de tiempo entre cada latido del corazón, también conocido como el intervalo R-R

## Slide 23: Ritmo cardiaco
R-R seg
Reposo
Estrés-ejercicio
Recuperación

## Slide 24: Regulación sistema nervioso autonomico Parasimpatico Simpático
● Funciona como un desacelerador del simpático
● Mediante acetilcolina desacelera el corazón
● Actua en el nodo sinusal y atrioventricular
● Mediado por reflejos autonimicos en el nervio vago
● Se activa en peligro o estrés aumento HR
● Aumento de norepinefrina, mecanismo luchar o huir
● Actua en todas las regiones del corazon
● Mediado por baroreceptores en las carotidas

## Slide 25: Medidas comunes de HVR Tiempo Frecuencia No lineales
●NN: Media de los intervalos NN.
●NN50: Numero de intervalos adyacentes con más de 50ms de diferencia
●pNN50: Porcentaje de NN50 sobre el total
●SDNN: Desviación estándar de los intervalos NN, mediación vagal
●VLF: Influenciado por actividad física
●LF: Modulado por ambas ramas autonómicas, mayormente simpática
●HF: Regulación Vagal, modulado por respiración
●LF/HF: Relación simpato-vagal 1-2 adulto sano en reposo
●SD1: Desviación estándar perpendicular a la línea de identidad, asociado a sensibilidad de los baroreceptores.
●SD2: Desviación estándar vertical a la línea de identidad, asociado a potencia de LF.

## Slide 26: Análisis de frecuencias 06

## Slide 27
Densidad espectral de potencia (PSD)
Análisis de frecuencias
Medida de cómo la variancia se distribuye en relación a la frecuencia.
Métodos no-paramétricos: usualmente a través de la FFT. Simplicidad y velocidad de cómputo.
Métodos paramétricos: definición de un modelo que produce una función de fácil interpretación.

## Slide 28
Window
LF
ULF
HF
VLF
Power spectral density
Tachogram
PSD
For each frequency band
Step

## Slide 29
LF
ULF
HF
0,0001
Power spectral density
Variable | Interpretation
HF | Regulation vagal. Modulado por la respiration.
LF | Modulado por las dos ramificaciones autonómicas.
LF/HF | Balance simpato-vagal global.
VLF | Altamente influenciado por la actividad física. Actividad simpatética.
ULF | Ritmos circadianos y neuroendocrinos.
VLF
0,003
0,04
0,15
0,4

## Slide 30: Cuantificación Frecuencia
Recomendaciones para la estimación del espectro
Selección de RR intervalos entre ciclos sinusales normales.
Calculado directamente a partir del tacograma o a través de una señal obtenida de la interpolación de los eventos discretos.
Tanto para métodos paramétricos como no-paramétricos, se recomienda la interpolación en muestras regulares.

## Slide 31: Gracias!
Please keep this slide for attribution